## Slide 1: Smago ceļu satiksmes negadījumu izpētes pilotprojekts

## Slide 2: Pētījuma mērķis un objekts
Mērķis: Novērtēt smago ceļu satiksmes negadījumu cēloņus un izstrādāt priekšlikumus satiksmes drošības uzlabošanai.
Fokuss uz datos saskatāmajām tendencēm, t.sk. vērtējot iesaistīto satiksmes dalībnieku raksturojumu, ceļa infrastruktūras risinājumus, tās stāvokli, kā arī citus negadījuma apstākļus.
Pētījumā izmantotie dati:
- Apkopota un analizēta informācija par 396 ceļu satiksmes negadījumiem ar bojāgājušajiem laika posmā no 2021. gada līdz 2024. gadam. Atsevišķos gadījumos papildus veikta notikuma vietas apsekošana. Papildus izmantota informācija par satiksmes plūsmu un ceļa infrastruktūras stāvokli.

## Slide 3: Pētījuma metode
Visi aplūkotie smagie 396 CSNg tika klasificēti un atsevišķi analizēti trijās kategorijās:
CSNg ar iesaistītu gājēju;
CSNg ar iesaistītu riteņbraucēju, vai
CSNg ar vienu vai starp vairākiem autobraucējiem.
Katrā no kategorijām pēc raksturīgajiem kritērijiem vērtējot negadījumus kas notikuši pilsētas ātruma režīmā (V<50km/h) un ārpus pilsētas režīmā (V>50km/h)
No dažādiem avotiem - CSDD, LTAB, VP, LVC, mēdiji, tika izgūti dati un informācija, kas attiecināma uz konkrēto negadījumu
Informācijas un datu saturs ietver ziņas par:
  iesaistītajiem satiksmes dalībniekiem, un transportlīdzekļiem;
  negadījumu vietu, laiku, ceļa apstākļiem un stāvokli, satiksmes režīmu;
  cita informācija, t.sk. liecinieku liecības, foto, video, ja tāda pieejama.
Pētījuma metodika balstīta uz statistikas analīzes metodēm, regresijas analīzi ar iegūto informāciju un negadījuma vietas izpētes rezultātā iegūtiem datiem.

## Slide 4: Izpētes gaitā izveidoti:
CSNg datu bāzes (datu matricas) katrai negadījumu kategorijai;
Veikta infrastruktūras izpēte (inženiertehniskie parametri – ceļa ģeometrija, intensitāte, ātrums, stāvoklis, satiksmes organizācijas risinājums u.c.);
Analīzes algoritms, balstoties uz pieejamiem datiem;
Pētījuma atskaite, kopsavilkums un publikācija par pētījumu.
Priekšlikumi un ieteikumi satiksmes drošības uzlabošanai

## Slide 5: Priekšlikumi
Atļautā ātruma samazinājums uz ceļiem ar nesaistīta materiāla segumu– no 80 km/h. uz 70 km/h.
Valsts autoceļu pārbūves, atjaunošanas vai rekonstrukcijas gadījumos, izvērtēt iespēju ātruma uzraudzībai pēc būvdarbiem, kā arī projektos pievērst pastiprinātu uzmanību atļautā ātruma un apdzīšanas ierobežojumu atbilstībai autoceļa faktiskajiem tehniskajiem parametriem. – īpaši vienkāršoto būvprojektu ietvarā un t.sk. to uzsverot arī satiksmes drošības auditu procesā.
Apdzīvotās vietās, kā arī iespējami to pieejās, veikt apgaismojuma izbūvi ceļiem, kas ir raksturojami, kā maģistrālie.
Palielināt uzsvaru uz satiksmes mierināšanas pasākumiem apdzīvotās vietās.
Palielināt uzsvaru uz satiksmes uzraudzības un mierināšanas pasākumiem gājēju pārejās.
Ārpus apdzīvotas vietas pieturvietu tiešā tuvumā (min+/-250m) nodrošināt gājējam priekš drošas pārvietošanās nepieciešamo ceļa profila daļu (nostiprināta nomale) un pietiekami ērtu un pārredzamu ceļa šķērsošanas vietu.

## Slide 6: Ieteikumi
Ātruma ierobežojumi: Samazināt atļauto ātrumu uz ceļiem ar nesaistītu (piem.: grants) segumu un sākuma periodā pēc pārbūves. Ieviest stingrāku un aptverošāku ātruma kontroles režīmu.
Infrastruktūras uzlabošana: Nodrošināt piemērotu un drošu infrastruktūru gājējiem un riteņbraucējiem, vietās, kur to klātbūtne satiksmē ir kritiska.
Politikas izmaiņas: Pastiprināt ceļu satiksmes likumu uzraudzību, īpaši attiecībā uz piedalīšanos satiksmē reibuma stāvoklī, bez tiesībām un ar zināmiem veselības vai darbaspēju traucējumiem.

## Slide 7: Secinājumi un turpmākie soļi
Nepieciešama padziļināta analīze, lai izstrādātu precīzākus risinājumus ceļu satiksmes bojā gājušo skaita samazināšanai. Vairums CSNg ar bojā gājušajiem ir ar izteikti individuālu pazīmju kopu. Lai pecīzāk identificētu tendences nepieciešams aptvert lielāku negadījumu kopu. Viens no iespējamie risinājumiem ir analīzē ietvert arī negadījumus ar cietušajiem.
Būtiskākā informācijas daļa par CSNg iemesliem ir meklējama autovadītāja rīcības motivācijā,- kāpēc viņš pieņēma lēmumu, kurš rezultējās negadījumā. Lai atbildētu šo jautājumu ir nepieciešams t.sk. arī psihologa un citu speciālistu vērtējums.
Lai ilgtermiņā samazinātu negadījumus, nepieciešams uzlabot satiksmes uzvedības kontroles sistēmas, satiksmes organizāciju, un infrastruktūru.
Papildu secinājumi:
- Smagi CSNg ar gājējiem un riteņbraucējiem, pārsvarā notiek vietās, kur mazaizsargātais satiksmes dalībnieks atrodas (spiests, vai motivēts atrasties) vienā satiksmes telpā ar ātru autosatiksmi. Šādas situācijas pēc iespējas jānovērš.
- Visbiežāk identificētais smago CSNg raksturojoša pazīme ir situācijai neatbilstošs (pārsniegts) ātrums.
- Ir nepieciešams uzlabot satiksmes uzraudzību, īpaši attiecībā uz satiksmes norisēm ārpus apdzīvotām vietām (ātrums) un gājēju pārejās (ceļa priekšrocība).
- Mērķtiecīgi jāpilnveido autovadītāju izglītošana par satiksmes drošības un uzvedības noteikumiem un to ievērošanu, iekļaujot attiecīgus pasākumus arī sodu sistēmā.